Песконефтеуловитель

Песконефтеуловитель предназначен для задержания механических примесей (главным образом песка) и удаления нефтепродуктов из поверхностных сточных вод.

Песконефтеуловители изготавливаются с производительностью от 1 до 100 л/сек. Срок проектирования, изготовления  и монтажа не превышает 3-х месяцев. Мы выполняем весь

комплекс работ по гарантийному и послегарантийному

обслуживанию изделий.

1   Корпус  песконефтеуловителя

- Горловина

- Крышка

- Трубопровод для удаления нефтепродуктов

- Датчик уровня нефтепродуктов

- Трубопровод для удаления ила

- Датчик уровня ила

- Трубопровод для удаления песка

- Трубопровод подачи сточных вод

- Кронштейн крепления

- Зона отстаивания механических примесей

- Тонкослойный модуль

- Коалесцентный модуль

- Фильтр сорбционный

- Фильтр доочистки

- Трубопровод отвода фильтрованной воды

Корпус   представляет собой цилиндрическую ёмкость, изготовленной из полиэтиленовой трубы ТУ 2246-048-00203387-98,  диаметром от 1000 мм до 2200 мм, длиной до 12 000 м, с толщиной стенки от 50 до 125 мм и листового полиэтилена  ГОСТ 16338-85.

Корпус  абсолютно герметичный, что исключает попадание в корпус грунтовых и других вод и попадание в грунт сточных вод из корпуса.

Песконефтеуловитель  имеет горизонтальное расположение. В нём расположены   трубопроводы подвода и отвода воды, изготовленные  из ПНД по ГОСТ 18599-2001, приварены к стенке корпуса герметичным, двухсторонним швом.  На корпусе резервуаров расположены крышки.

Крышка одевается на корпус и фиксируется специальными креплениями, что исключает возможность несанкционированного доступа.

Таблица 1

| Наименование | Производительность Q, л/сек (м3/час) | А,мм | øБ,мм | В,мм | øГ,мм | øД,мм | øЕ,мм | øЖ,мм | øЗ,мм | øИ,мм | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНУ-5 | 1-5 (3,6-18) | 4000 | 1800 | 4317 | 160 | 1000 | 1200 | - | - | - | 1 |

Рисунок  1

Таблица 2

| Наименование | Производительность Q, л/сек (м3/час) | А,мм | øБ,мм | В,мм | øГ,мм | øД,мм | øЕ,мм | øЖ,мм | øЗ,мм | øИ,мм | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНУ-10 | 6-10 (21,6-36) | 6000 | 1800 | 4317 | 160 | 1000 | 1000 | - | - | - | 2 |

Рисунок 2

Таблица 3

| Наименование | Производительность Q, л/сек (м3/час) | А,мм | øБ,мм | В,мм | øГ,мм | øД,мм | øЕ,мм | øЖ,мм | øЗ,мм | øИ,мм | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНУ-15 | 11-15 (39,6-54) | 7000 | 1800 | 4260 | 225 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-20 | 16-20 (57,6-72) | 7500 | 1800 | 4260 | 225 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-25 | 21-25 (75,6-90) | 8000 | 2000 | 4385 | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-30 | 26-30 (93,6-108) | 9000 | 2000 | 4385 | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-35 | 31-35 (111,6-126) | 8000 | 2200 | 4575 | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-40 | 36-40 ( 129,6-144) | 9000 | 2200 | 4575 | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-45 | 41-45 (147,6-162) | 9500 | 2200 | 4575 | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-50 | 46-50 ( 165,6-180) | 10500 | 2200 | 4490 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-55 | 51-55 (183,6-198) | 10500 | 2200 | 4490 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-60 | 56-60 (201,6-216) | 11000 | 2200 | 4490 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-65 | 61-65 (219,6-234) | 11500 | 2200 | 4490 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |
| ПНУ-70 | 66-70 (237,6-252) | 12000 | 2200 | 4490 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | - | 3 |

Рисунок 3

Таблица 4

| Наименование | Производительность Q, л/сек (м3/час) | А,мм | А1,мм | А2,мм | øБ,мм | В,мм | øГ,мм | øД,мм | øЕ,мм | øЖ,мм | øЗ,мм | øИ,мм | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНУ-80 | 71-80 (255,6-288) | 15500 | 7500 | 6500 | 2200 | 4510 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 4 |
| ПНУ-90 | 81-90 (291,6-324) | 16500 | 8500 | 6500 | 2200 | 4510 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 4 |
| ПНУ-100 | 91-100 (327,6-360) | 18500 | 9000 | 8000 | 2200 | 4510 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 4 |

Рисунок 4

# Text boxes

4

5

7

6

8

9

100

11

12

13

14

15

1

2

3

16